## Slide 1: Um Algoritmo Adaptativo Fuzzy-Genético para a estimativa da matriz de propriedades fisicoquímicas para alcançar perfis desejados de liberação de fármacos
Artigo de Geison P. Voga, Domingos D. C. Rodrigues e Jadson C. Belchior apresentado por Cláudio Almeida

## Slide 2: Introdução

## Slide 3: Sistemas de Liberação de Fármacos (DDS)
Devem ser produzidos a baixo custo
  Matéria-prima barata
  Novas técnicas de encapsulação
Terapia eficiente
  Dependência dos mecanismos de transporte
Matriz
  Fármaco + Excipiente
Liberação
  Comprimido estabelece contato
  O líquido difunde no comprimido (embebição)
  Dissolução do fármaco
  Droga dissolvida difunde para fora
Notes: Matéria prima barata para a fabricação de sistemas de entrega
Quantificar dependência dos mecanismos de transporte envolvidos na liberação de qualquer droga das propriedades fisicoquímicas do material transportador.
  Comprimido estabelece contato com água ou fluido físico
  Difusão promove o inchaço

## Slide 4: Teórico

## Slide 5: Variáveis do problema
Coeficiente de Difusão (D)
Coeficiente de Solubilidade Saturada (Cs)
Carga de Fármaco (A)
Altura da pílula (h)
Notes: Na física, o coeficiente de difusão ou difusividade de massa é um valor que representa a facilidade com que cada soluto em particular se move em um solvente determinado.
É a medida da capacidade que um soluto possui de se dissolver numa quantidade-padrão de um solvente, em determinadas condições de temperatura e pressão. Em outras palavras, é a quantidade máxima que pode ser dissolvida de soluto numa dada quantidade de solvente, a uma determinada temperatura e pressão
The ratio of the active drug to the total contents of the dose.

## Slide 6: Modelo Matemático
Equação de difusão da pílula
Onde
  D é o Coeficiente de Difusão
  C é a concentração em determinado momento
  0 ≤ r ≤ a (raio)
  -l ≤ z ≤ l (largura)
Modelo alternativo

## Slide 7: Rede NEURAL Artifical (RNA) dEFINIÇÃO
Notes: These weights are fitted to minimize the exact answer (experimental data or model calculations) against the neural network result.

## Slide 8: Rede NEURAL Artifical (RNA) sAÍDAS
Erro entre as variáveis observadas (yj) e os dados modelo (outlj)
Onde
  (outlj) é a função dos pesos
  n é o total de dados observados
  l especifica a resposta na camada atual
A saída do neurônio (outlj) é calculada como
Onde
  m é o número de neurônios na camada anterior (l – 1)
  f é a função de transferência
  wji são os pesos que conectam os neurônios

## Slide 9: Rede NEURAL Artifical (RNA) peSOS
Correção de pesos
Onde
  Δwlji correção do peso entre o j-ésimo elemento na l-ésima camada e o i-ésimo elemento na camada anterior
  Outl-1j contem o resultado da saída da camada l - 1
  l especifica a resposta na camada atual
  η taxa de aprendizagem
  μ constante de momento

## Slide 10: Rede NEURAL Artifical (RNA) fLUXOGRAMA

## Slide 11: Rede neural Artificial (RNA) Treinamento
Notes: Four different drug fraction released used during the training procedure. Symbols are: black dots (D¼4.82105 cm2 days1, Cs¼40.0 mg cm3, A¼
133.1 mg cm3 and h¼0.170 cm), black squares (D¼2.41105 cm2 days1, Cs¼29.3 mg cm3, A¼ 100.5 mg cm3 and h¼0.168 cm), X (D¼0.803
105 cm2 days1, Cs¼9.3 mg cm3, A¼54.5 mg cm3 and h¼0.166 cm), and black triangles (D¼0.042 107 cm2 h1, Cs¼2.7 mg cm3, A¼33.3 mg cm3 and
h¼0.164 cm).

## Slide 12: REDE NEURAL ARTIFICAL implantação
Notes: However, the neural network has limitations, and one problem is how to define the initial conditions and the number of neurons in the intermediary layer.
In general, the network results may be unconverged before the ideal number of layers and neurons is determined. On the other hand, adding more neurons one can expect an overfitting in the neural network.

## Slide 13: RESULTADOS

## Slide 14: Liberação de hidrocortisona
ED = 0,9%
ECs = 0,4%
EA = 0,7%
Eh = 0,2%
Notes: The predicted data (black dots) compared with the exact release (long-dashed line) for the ideal parameters (Dideal¼1.35 cm2 days1, Csideal¼16.2 mg
cm3, Aideal¼70.0 mg cm3 and hideal¼0.167 cm). The individual relative error is 0.9% (D), 0.4% (Cs), 0.7% (A) and 0.2% (h). The other releases are those shown in
Figure 2 and correspond to the parameters given in Table 1.
Experimental data (long-dashed line) for the hydrocortisone system (taken from ref. 2) and symbols (stars) are the neural network results with the parameters D¼4.84105 cm2 days1, Cs¼39.6 mg cm3, A¼133.3 mg cm3 and h¼0.1699 cm (see Table 2 for the experimental data). The other releases were simulated using eq. (10) and the parameters given in Table 2 which were used to train the ANN.

## Slide 15: Liberação de butirato de ródio (II)
ED = 0,6%
ECs = 0,4%
EA = 0,7%
Notes: Rhodium (II) butyrate release profiles for four different drug loading. The open symbols are circles (5%), squares (7.5%), triangles (10%) and stars (12.5%). The lines are fitted data and the black triangles with the thick long-dashed line are results calculated with parameters determined by the neural network: D¼6.45106 cm2 h1, Cs¼123.3 mg cm3, and A¼127.0 mg cm3.

## Slide 16: CONCLUSÃO

## Slide 17: Rede neural artificial (RNA)
Metodologia complementar
Erro < 1%
Redução do número de experimentos
Experiências com dados reais já em desenvolvimento